ВТР 02-09 Проведение регламентных работ на инженерных сетях многоквартирных жилых домов обслуживаемых МУП ЖКХ г. Гатчина

ВНУТРЕННИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВТР 01.02-09 (с изменениями от 25 декабря 2009г.) ГАТЧИНА-2009 Внутренний технологический регламент разработан по 4 видам проведения работ, каждый из которых издан отдельным томом: Техническое обслуживание инженерных сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов (ВТР 01.02-09); Консервация и расконсервация сетей центрального отопления входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов (ВТР 02.02-09); Промывка и опресовка системы отопления входящей в состав общего имущества многоквартирных жилых домов (ВТР 03.02-09); Промывка системы канализации входящей в состав общего имущества многоквартирных жилых домов (ВТР 04.02-09) Внутренний технологический регламент разработан МУП ЖКХ г.Гатчины: Чирков В.В, Мень Е.И, Гребенюк А.Н. Внутренний технологический регламент согласован с начальником ПП «Жилищное хозяйство» Фарафоновым Н.И. и утвержден главным инженером МУП ЖКХ г.Гатчина Яковлевым Н.В. Том 01 «Техническое обслуживание инженерных сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов» (ВТР 01.02-09); СОДЕРЖАНИЕ Общие положения Технологический регламент Подготовительные работы Вспомогательные работы Основные работы Сдача работ Основные правила безопасности Технико-экономические показатели I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящий регламент распространяется на работы по техническому обслуживанию инженерных сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов. Регламент содержит описание технологического процесса, его основные параметры, используемые материалы, инструменты, приспособления, средства механизации, а также основные правила техники безопасности. Регламент составлен на основании требований: СНиП 41-02-2003 Тепловые сети СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий МДК-2-03.2003 Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда Разработан: МУП ЖКХ г.Гатчина Утвержден: Главный инженер МУП ЖКХ г. Гатчина Н. В. Яковлев Дата введения в действие: «20» июня 2009 г. III. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для слесаря сантехника

№ 18

- ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К самостоятельной работе в качестве слесаря сантехника допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, и не имеющие противопоказаний по возрасту или полу для данной профессии.

  - Лица перед допуском к самостоятельной работе в качестве слесаря сантехника обязаны пройти:

- обязательные предварительный (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению обязанностей слесаря сантехника;

- вводный инструктаж, инструктаж по пожарной безопасности и первичный инструктаж на рабочем месте;

- стажировку на рабочем месте ( от 2-х до 14-ти смен);

- проверку теоретических знаний и практических навыков экзаменационной комиссией, результаты проверки оформляются протоколом и допуском к самостоятельной работе. Повторные инструктажи по безопасности труда проводятся не реже одного раза в квартал с записью в журнале  инструктажа.

  - Слесарь сантехник обязан соблюдать требования безопасности труда   для  обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- расположение рабочих  мест на значительной высоте;

- передвигающиеся конструкции;

- падение вышерасположенных материалов, инструмента

  - При выполнении своих обязанностей слесарь сантехник обязан использовать предоставляемую работодателем бесплатно спецодежду предусмотренную по нормам:

- костюм х/б  -  1 на год;

- рукавицы комбинированные – 12 пар на год.

При выполнении работ по ремонту канализационной сети:

-     костюм брезентовый  - 1 на 1,5 года;

- сапоги резиновые -  дежурные;

- перчатки резиновые – дежурные;

- противогаз шланговый  – дежурный.

На наружных работах зимой дополнительно:

-     куртка на утепляющей прокладке – 1 на 2,5 года;

-     брюки на утепляющей прокладке – 1 на 2,5 года;

-     валенки – 1 пара на 3 года.

  - Находясь на территории производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, слесарь сантехник обязан выполнять правила внутреннего трудового распорядка.  Не появляться на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и не употреблять алкогольные напитки и наркотики в период нахождения на работе.

  - В зимних условиях, особенно в период оттепели и гололёда, при переходе в рабочее время с объекта на объект, а также по пути на работу и с работы, в целях исключения падения приводящего к травме, соблюдать осторожность, проявляя максимум внимания. Передвижение осуществлять по освещённой территории, посыпанной песком, обходя участки гололёда.

  - В процессе повседневной деятельности слесарь сантехник должен:

- применять в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

- поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора,  не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;

- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

1.6. Слесарь сантехник   обязан  немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об

ухудшение  состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого

профессионального заболевания (отравления).

2.        ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы  слесарь сантехник  обязан:

а) пройти проверку знаний безопасных методов работ и инструктаж на рабочем  месте

с учетом специфики выполняемых работ:

б) надеть спецодежду установленного образца;

в) получить задание на выполнение работы у мастера (бригадира) или руководителя.

2.2.После получения задания  слесарь сантехник обязан:

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их

исправность;

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям

безопасности;

в)  подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимый при выполнении

работы.

2.3 Слесарь сантехник не должен приступать к выполнению работ при следующих

нарушениях требований безопасности:

а) наличие дефектов ручного инструмента;

б) неисправности ручного механизированного инструмента, указанных в инструкциях

заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

в) недостаточной освещенности и при загроможденности рабочих мест и

подходов к ним;

г) отсутствие ограждений рабочих мест, расположенных на высоте 1,3 м и более,

и  оборудованных систем доступа к ним;

д) выполнение работ повышенной опасности без наряда-допуска. Обнаруженные

нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами

до начала работ, а при невозможности сделать это слесарь сантехник обязан сообщить

о них мастеру (бригадиру) или руководителю работ.

- 2.4. Слесарь сантехник должен убедится в исправности всего ручного инструмента:

- деревянные рукоятки ручного инструмента должны быть изготовлены из древесины твердых и вязких пород, гладко  обработаны и надежно закреплены. На поверхности рукояток не должно быть выбоин. Деревянные рукоятки нажимных
инструментов (отвертки, напильники) должны иметь бандажные кольца;

- ударные инструменты (молотки, кувалды и т.п.) должны иметь рукоятки овального сечения с утолщенным свободным концом. При посадке на металлическую часть рукоятка должна быть расклинена металлическим клином;

- ручные инструменты ударного действия (зубила и др.) не должны  иметь повреждений - выбоин, сколов рабочих концов, заусенцев и острых ребер боковых граней в местах зажима их рукой, трещин, заусенцев и сколов на затылочной части;

- гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и болтов и не иметь трещин и забоин, губки ключей должны быть строго параллельны и не должны быть закатаны;

- раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных  частях;

- удлинение рукояток ключей с помощью труб и других предметов  запрещается;

- пневматический ударный инструмент должен быть снабжен  приспособлением, не допускающим вылета бойка. Крепление шлангов к инструменту должно быть выполнено способом, не  допускающим срыва шланга давлением воздуха.

3.ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. .При работе у верстака проверить его состояние:

-    поверхность должна быть гладкой   без выбоин и обита листовым железом;

- предохранительное ограждение от разлетающихся частиц было исправно (должно

быть сплошное или сетки с ячейками не более 3 мм) и  высотой не менее 1 м.

  - При заточке инструмента на абразивных кругах обязательно надеть защитные

очки  или пользоваться защитным экраном, зазор между  подручником станка

и   кругом должен быть не более 3 мм.

  - При работе на сверлильном станке соблюдать следующие правила:

- при установке сверла следить за надежностью и прочностью его крепления

и    центровки;

- установку и смену сверла производить при полной остановке станка;

- не пользоваться сверлом со сношенным хвостовиком;

- удерживать просверливаемую деталь прижимными планками, болтами, упорами и лишь мелкие детали можно держать ручными  тисками или плоскогубцами;

- сверление тонких пластин, полос без крепления запрещается;

- не крепить деталь на ходу станка;

- при больших скоростях сверления использовать охлаждающую жидкость.

- При работе с зубилом и другими ручными инструментами для рубки металла работать на верстаке и пользоваться защитными  очками.

- При работе на трубогибочных станках  слесарь сантехник обязан:

- установить защитный кожух  на открытые  зубчатые колеса механизма;

- освободить вокруг станка площадку радиусом не менее 2 м;

- перемещать вперед в направлении от себя рычаг ручного приспособления  при гнутье труб.

  - При работе на станках для нарезки и накатки резьбы следует:

- деталь надежно крепить в тисках или прижимах;

- при нарезке резьбы на длинных трубах их свободные концы поддерживать при помощи специальной подставки;

- не прикасаться к вращающейся резьбонарезной головке;

- Слесаря сантехники, работающие с ручными электрическими машинами, должны иметь I  группу по электробезопасности и II группу при работе ручными электрическими машинами класса II.    К работе со строительно-монтажным  допускаются рабочие только после специального обучения и аттестации.

- При работе с домкратами устанавливать их с поддомкратными и  наддомкратными прокладками.

- На время ремонта трубопровода, водопровода или воздухопровода закрыть подачу пара, воды или воздуха. Запрещается ремонтировать трубопроводы под давлением.

- При выпуске пара вентиль открывать постепенно, не стоять напротив спускных кранов.

- Пускать пар в холодную магистраль постепенно (медленно поворачивая вентиль), а  конденсат выпускать  из  магистрали.

  - Открывая спускные вентили, предупредить об этом окружающих.

- Для гидравлического испытания применять воду с температурой не ниже +5 и не

выше +20.

- Минимальная величина пробного давления при гидравлическом
испытании должна составлять 1.25% рабочего давления, но не менее 0.2 МПа

(2 кгс/смЗ).

- Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами. Выбирать манометры одного типа с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления. Время выдержки трубопровода и его элементов под пробным давлением должно быть не менее 10 минут.

- Обнаруженные дефекты (течи, разрывы и др.) устранять после полного снятия давления.

- При совместной работе со сварщиком слесаря сантехники обязаны:

а) применять защитные очки;

б) не допускать загрязнения маслом или жиром баллоны  с кислородом, предохранять их от ударов и резких толчков;

в) перемещать баллоны на предназначенных для этого носилках или тележках.

4.       ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - В случае поломки технологического оборудования или инструмента необходимо приостановить работы и сообщить руководителю работ.

  - При получении травмы, отравления или внезапного заболевания кого-либо из работников, пострадавшему необходимо немедленно оказать первую помощь и сообщить непосредственному руководителю работ, для принятия неотложных мер.

  - При возникновении пожара, а также при обнаружении признаков горения ( задымления, запаха  гари, повышение температуры) следует немедленно сообщить об этом по  телефону «01», принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранению    материальных ценностей.

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКАНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы  слесарь сантехник   обязан:

а) отключить применяемый механизированный инструмент и оборудование от электросети;

б) убрать инструмент в предназначенное для этого место;

в) очистить от материалов и отходов оборудование и привести в порядок рабочее место;

г) обо всех замеченных во время работы неполадках сообщить мастеру (бригадиру)  или руководителю работ.

IV. Технико-экономические показатели

Продолжительность выполнения работ

| Наименование технологического процесса | Плановые Трудозатраты (чел/час) | Основание |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание инженерных сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов (м.кв) | 0,00805 | Результаты проведения хронометража от 24 декабря 2009 г. |
| Техническое обслуживание инженерных сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов с центральным отоплением расположенным в чердачных помещениях (м.кв) | 0,00885 | Результаты проведения хронометража от 24 декабря 2009 г. |
| Проверка состояния первого приёмного колодца (шт) | 0,113 | ТЭРэ 65-013 |

Главный инженер МУП ЖКХ г.Гатчина         _______________ Яковлев Н.В.

Начальник ПП ЖХ         _____________Фарафонов Н.И.

25 декабря 2009г.